## Slide 1: 基于数字传感器的高级测绘
Mark E. Meade, PE, PLS, CP
摄影科学公司
基于数字传感器的高级测绘
Mark E. Meade, PE, PLS, CP
Photo Science, Inc.

## Slide 2: 为什么选择数字影像？
无需胶片、实验室处理及数字扫描
提供当今最高质量的影像
- 极高的信噪比（SNR）
12位数据可呈现惊艳影像
- 4096个数值对比8位影像的256个数值
无需处理伪影……如棉絮、灰尘、划痕
几何结构高度稳定，属首代影像
同步采集全色、彩色与红外波段

## Slide 3
12位影像的优势
Notes: Wegen der zunehmenden Bedeutung von Digitalen Systemlösungen hat Z/I eine Hochauflösende / Digitale / Luftbild / Reihen / Meß / Kamera entwickelt.
Während der Text gesprochen wird, entsteht eine Bildserie am Folienrand und gleichzeitig auf dem Monitor im Flugzeug, 1 Bild / 2 Sekunden; dabei Geräusch von Kamera / Verschluß, Dreieck Field of View ca. 75° leuchtet auf bei jeder Auslösung
am Ende der Szene wird das digitale Bild hochgezoomt,

## Slide 4
摄影科学
地理空间解决方案

## Slide 5
摄影科学
地理空间解决方案

## Slide 6: Z/I 数字航测相机
最先进的数字框幅相机可生成卓越的影像。
ODMC
红色
绿色
全色
全色
全色
全色
蓝色
红外

## Slide 10: 数码相机
造价40万至150万美元
两种类型……框幅式相机和推扫式相机。
与胶片相机相比，优势较多，缺点较少。
omc
T-AS

## Slide 11: 当今的数字传感器
大幅面框幅相机
- Z/I 数字测图相机 (DMC)
- Vexcel UltraCam D
大幅面推扫式传感器
- 徕卡地理系统 ADS 40
- 耶拿 JAS 150
中幅面框幅传感器
- Applanix 数字传感器系统 (DSS)
- 数字模块化航摄相机 (DIMAC)

## Slide 12: 数码相机与胶片相机对比
优势
- 单次飞行即可获取黑白、彩色及红外影像。
- 无需胶片、冲洗及其他实验室耗材。
- 无需扫描。
- 影像无绒毛、灰尘及划痕。
- 影像处理可在飞行当天启动。
- 光谱分辨率优于胶片相机。
劣势
- 校准方面仍存在一定挑战
- 采集至生产阶段的数据存储压力！

## Slide 13
Z/1 影像快速查看器 - 003012.jpg
文件 视图 窗口 调整 显示 帮助
003012.jpg
行,列: 9010.50, 3917.50

## Slide 14
摄影科学
地理空间解决方案

## Slide 16: 传统胶片方法
RMK
TOP15

## Slide 17: 胶片法
优势
测绘公司普遍拥有大量胶片相机
多数具备FMC功能
成本相对较低（10万至50万美元）
几何构型优良，适用于测绘应用
缺点
需扫描模拟胶片以实现数字化
影像中易显现胶片颗粒、灰尘、绒毛及毛发等瑕疵

## Slide 18: 推扫式传感器（徕卡ADS 40）
12,000像素宽

## Slide 19: 推扫式数字成像方法
优势
高质量数字影像（分辨率≤1英尺）
中等成本数字平台（约100万美元）
同步采集全色、彩色与红外波段
高效生成数字正射影像图
沿飞行方向无需拼接缝
劣势
测绘几何精度不及胶片相机与DMC
空中三角测量解算严密性较差
制作用于成图的立体像对较为困难

## Slide 20: 框幅式传感器（Z/I DMC）
OMC
T-AS

## Slide 21: DMC方法
优势
目前可用的最高质量数字影像
所有相机均内置FMC
具有极强的测绘几何精度
非常适合空中三角测量（AT），易于生成用于测图的立体像对
可实现极高的图像分辨率（低至0.10英尺）
同步采集全色、彩色和红外影像
缺点
硬件成本最高（约180万美元）
需沿飞行方向设置正射镶嵌线

## Slide 22: 相机选项对比
 | DMC | ADS 40 | 胶片
最高质量影像 | ✓ | ✓ | 
前向运动补偿 | ✓ |  | ✓
强测绘几何 | ✓ |  | ✓
正射影像生产效率最高 |  | ✓ | 
具备空中三角测量能力 | ✓ |  | ✓
黑白、彩色、彩色红外 | ✓ | ✓ | 
最大理想分辨率 | 0.10英尺 | 0.5英尺 | 0.25英尺

## Slide 23: 数据问题
高分辨率相机每天飞行可生成900 GB的数据。
数据存储与备份问题十分显著。
从飞行到生产的时间周期存在问题。

## Slide 24: PennDOT 准确性分析
2,000英尺
胶片
DMC
1,200英尺
胶片

## Slide 25: DMC精度分析
与PennDOT联合开展
胶片航拍高度：1,200英尺与2,000英尺AMT
DMC航拍高度：2,000英尺AMT
45个地面检查点
DMC水平精度与1,200英尺AMT胶片相当（RMSE 0.27英尺 vs 0.28英尺）
DMC垂直精度与2,000英尺AMT胶片相当（RMSE 0.27英尺 vs 0.27英尺）

## Slide 26: 数字传感器总结
我们正处于技术曲线的早期阶段
2008年将会有更多测绘公司采购数字传感器
硬件制造商将继续保持强劲的研发投入
并非适用于所有项目，但对合适的项目意义重大
光谱信息量远超其他任何采集方法

## Slide 27: 曝光次数……胶片与数码
60,000
40,000
20,000
2004
2005
2006
2007
胶片摄影
数码影像
80,000

## Slide 32
摄影科学
地理空间解决方案

## Slide 33: 有问题吗？